Componenti

# Igrometro (Arduino soil moisture sensor )

## sensore di Umidità YL-38 +YL-69

l dispositivo è composto sostanzialmente da una resistenza variabile che cambia il suo valore in base a quanta umidità entra in contatto con la sua superficie della zona conduttiva del YL-69 e da un amplificatore operazionale in configurazione comparatore (Yl-38), che permette di attivare o disattivare opportunamente l'uscita digitale in base al valore di tensione sul pin non invertente INA+.

Tensione di funzionamento: 3.3V ~ 5V.

Il sensore ha 4 Pin di uscita:
- A0 = uscita analogica con valori nel range [0-1023];
- D0 = Uscita digitale con valori 0 o 1;
- GND;
- VCC = Tensione ingresso. Occorrono: 5 V per usare l’uscita analogica (ne vediamo a breve l’esempio);
- 3.3 V per usare l’uscita digitale.
Vi sono anche due led:
- Led per ON/OFF = si accende quando il sensore è ON;
- Led D0 = si accende quando è rilevata umidità.